Інформація про виконані роботи

за період з 1 травня по 5 травня 2023 року

КП «Водоканал»

- вул. Сосновського, 46 – ремонт люка водопровідного колодязя;

- вул. Б.Шосе, – пожежна частина заміна болтів на гідранті;

- пров. Родини Трегубових (Горького), 8, відремонтовано вуличну колонку. Водопостачання на вулиці відновлено;

- вул. Каштанова (котельня) – перекриття теплотраси;

- музей «Скеля» –  демонтаж водопровідної колонки (бювет).

Витік із колодязя:

- І пров. Лисенка – заміна шланга;

- вул. Каштанова, 18 – заміна вентиля Ø 32 мм – 1шт.

- вул. Волонтерська, 19 А – заміна вентиля Ø 25 мм – 1 шт., проведено зварювальні роботи.

КП «Теплозабезпечення»

- котельня по вул. Шевченка, 46 Б – ремонт підривного клапана – підготовка котла до ремонтних робіт та до хімічної промивки;

- котельні по: вул. Шевченка, 86, Грушевського, 52, 68 – підготовка котлів до хімічної очистки котлів;

- котельня по вул. Каштанова, 15 – продовжуються роботи по заміні вводу холодної води до лічильника;

- вул. Грушевського, 31 – 33 – заміна розгалуження теплової мережі                     в тепловій камері;

- котельня по вул. Сосновського, 72 – установка та обв’язка мережних насосів;

- котельня по вул. Київська, 1 – ревізія та ремонт запірної арматури Ø 100 – 4 шт.;

- котельня по вул. С.Кемського, 3 В – ремонт запірної арматури Ø 80 –                2 шт.;

Зняття приладів обліку теплової енергії на повірку;

Демонтаж датчиків, моніторів, на котельному обладнанні.

- котельні по: вул. Черемушки, 4, вул. Грушевського, 52 – планово-поточний ремонт електроприладів мережевих та підживлювальних насосів, налагодження та тестування блоків контролю котлоагрегатами, ППР силових шаф 0,4 кВт, демонтаж вузлів обліку газу на повірку, ревізія та обслуговування ГРУ та електромагнітних клапанів.

КВГП

- Проведено санітарну очистку  міста: вивезено сміття багатоквартирних житлових будинків – 2038 м3. Приватний сектор – 653 м3. Захоронення – 3119 м3. Прибирання парку та скверів – 18 м3. Прибирання кладовищ – 120 м3. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища – 60 м3.

- Викошування газонів (вул. Грушевського, площа біля пам’ятника «Молоді Коростенщини ХХ століття») площа міськвиконкому, меморіал                   по вул. І. Франка, кладовище по вул. І. Котляревського); догляд за квітниками (меморіал по вул. І. Франка, парк «Древлянський»); стрижка живоплоту (площа міськвиконкому, вул. Шевченка).

- Прибирання меморіалів по вул. І. Франка та  пам’ятного знаку «Борцям за Незалежну Україну»; прибирання змету вул. Івана Богуна (Горького), вул. Поліської січі (Пролетарська), вул. Б. Хмельницького, вул. Генерала Кульчицького (Фрунзе), вул.Шатрищанська;  профілювання дорожнього покриття старостинських округів: Бехівський, Стремигородський, Холосненський; прочистка автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня.

- Демонтаж та монтаж ліхтарів (біля пам’ятного знаку «Борцям за Незалежну Україну»); ремонт освітлення (вул. Дружби, вул.Миру); підвіс дроту (вул. Л. Чайкіної, вул. Т. Кралі); встановлення реле часу (вул. Південний Пост); нанесення дорожньої розмітки (вул. Грушевського).

- Влаштування дренажної канави (кладовище по вул. І. Котляревського); ямковий ремонт пневмоструменевим методом (вул. Грушевського, вул. Сосновського, пров. Сосновського, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Героїв Чорнобиля, вул. І. Франка, вул. Ш. Алейхема, вул. Шевченка, вул. І. Богуна, вул. Генерала Кульчицького); встановлення декоративного мосту (парк «Древлянський»).